## Slide 1: Nota de Estudo — Revisão de Newton-Raphson

## Slide 2: Nota de Estudo — Revisão de Newton-Raphson
Autor: Fábio Magnani (fabio.magnani@ufpe.br) Curso: Engenharia Mecânica - UFPE Início do desenvolvimento: 31/08/2025 Primeira publicação: 08/09/2025 Versão Atual: v-2025-09-08-a (fase de teste técnico no Colab, teste didático-pedagógico com estudantes e início da revisão final de código/texto)

## Slide 3
Objetivo
Revisar o Método de Newton-Raphson usando como exemplo um problema de trocador de calor de Design of Thermal Systems.
Referência
Stoecker, W. F. Design of Thermal Systems, chap. 5, 3rd ed., McGraw-Hill, 1989.
Estrutura
Enunciado do problema-exemplo (trocador de calor com condensação) e o seu modelo matemático.
Análise de escala do problema-exemplo.
Estudo paramétrico do problema-exemplo ( variável).
Estudo paramétrico do problema-exemplo simplificado ( constante).
Revisão do método de Newton-Raphson.
Solução do problema-exemplo pelo método de Newton-Raphson.
Discussões finais.
Propostas de estudos adicionais.
Notação
: vazão mássica [kg/s]
: potência térmica requerida [kW]
: função resíduo usada no método de Newton-Raphson [kW]
, : temperaturas de entrada da água e do vapor [°C]
: calor específico a pressão constante [kJ/(kg·K)]
: área efetiva de troca térmica [m]
: passo para a diferença finita à frente
Problema-exemplo
Enunciado físico: O trocador da Fig. 1 aquece água a partir da condensação de vapor. A água entra a , o vapor entra a , e o condensado sai também a . Queremos determinar a vazão mássica de água, (kg/s), tal que o calor transferido seja . A área de troca é e o coeficiente global de transferência de calor, baseado nessa área, é função de :
Figura 1. Problema-exemplo: trocador de calor com condensação de vapor.
Pela 1a Lei aplicada ao lado frio, temos que:
A Equação do Trocador de Calor é:
Comparando Eq.2 e Eq.3 vemos que:
Ou:
Que, finalmente, se transforma da Equação do Trocador de Calor com Condensação (i.e., o lado quente opera com temperatura constante):
Substituindo a Eq. 6 na Eq.2, temos:
Reescrevendo a Eq.1:
Substituindo a Eq.8 na Eq.7, chegamos no modelo matemático do problema-exemplo:
Enunciado matemático: determine o valor de que satisfaça a Eq.9 para os valores de kW; ; kJ/kgK; e .
Análise de escala do modelo matemático
Para facilitar a análise, podemos escrever a Eq.9 assim:
Com:
e
Limite assintótico quando a vazão tende a zero
Quando a vazão tende a zero (), vemos que e, consequentemente, . Temos, então, que:
O que não nos ajuda muito. Vamos ver então o que acontece com a derivada de . Derivando a Eq. 10 em relação a , alcançamos:
Portanto, como o segundo termo envolve uma exponencial multiplicada por uma potência, e como a exponencial domina a potência, temos que o segundo termo tende a zero. Em outras palavras:
Em outras palavras, quando a vazão é muito baixa, o calor é proporcional à vazão (). Logo, para uma primeira estimativa, linearizando a curva (usando ), podemos propor que a vazão para o fluxo kW pode ser estimada por kg/s.
Limite assintótico quando a vazão tende ao infinito
Quando a vazão tende ao infinito (), temos que ao mesmo tempo que , e, por isso, precisamos de uma análise um pouco mais profunda. Primeiro, vemos que, quando a vazão cresce muito (), quem controla é o termo . Então:
Lembrando que a Série de Taylor é dada por:
E aplicando-a ao termo (), expandindo em torno de , obtemos:
Logo:
Então, quando a vazão cresce muito, podemos prever que a taxa de transferência de calor, , tende ao valor de kW.
Estudo Paramétrico 1 — influência de em , e , considerando variável
Vamos agora analisar numericamente como (Eq.8), (Eq.6) e (Eq. 7) se comportam em função de .

## Slide 6
Figura 2. Comportamento de , e em função de , considerando .
Os gráficos da Fig.2 são apresentados em duas colunas; a da esquerda com variando em uma faixa maior [0 a 50], para enfatizar a assíntota para valores mais altos de e também a forma total da curva; e a coluna da direita mostrando apenas a faixa mais próxima da raiz [0 a 3], o que nos permite tanto ver a raiz da equação () quanto a assíntota para baixos valores de vazão.
Comportamento de
Quando , vimos que o termo em domina o denominador da Eq.8. Logo, (i.e., cresce com lei de potência).
Para , quem domina o denominador é o termo em . Então, (i.e., tende a um platô). Nas figuras 2(a) e 2(a), esses dois comportamentos aparecem claramente, primeiro como o crescimento rápido em baixas vazões, e depois com a saturação para altas vazões.
Assíntotas de sobrepostas ao gráfico
Quando , . Com os dados que temos, . A curva de coincide com essa reta muito perto de .
Quando , , com . No gráfico, essa é a linha horizontal que a curva de se aproxima por baixo. Nas figuras 2(b) e 2(b), vemos como essas duas assíntotas explicam a curva geral de , i.e., crescimento quase linear no começo e saturação no fim.
Raiz provável para em
Como , a solução está bem antes da saturação.
Visualmente, a interseção ocorre em , coerente com a aproximação linear e com a solução numérica que veremos mais abaixo ().
Interpretação: ainda estamos no regime quase linear (), então controlar via é eficiente nesse ponto.
Temperatura de saída
Para pequeno: grande, (a água quase atinge o vapor).
Para grande: pequeno, (tempo de residência curto).
Leitura de projeto
As assíntotas dão duas informações chaves sem cálculo: inclinação inicial e capacidade máxima .
O ponto de operação desejado () fica muito abaixo do platô, com solução única e boa sensibilidade a .
Se, no futuro, o alvo se aproximar do platô, aumentar trará ganhos marginais; seria mais efetivo atuar em ou em .
Estudo Paramétrico 2 — influência de em e , considerando constante.
Neste estudo, faremos algo muito parecido com o estudo anterior. No entanto, vamos considerar constante (avaliado em . Nosso objetivo é compreender os efeitos que variável tem sobre o comportamento do trocador de calor.

## Slide 8
U(0.7) = 4.095096 kW/(m^2·K)
Figura 3. Comportamento de e em função de , considerando constante.
Estudo Paramétrico 2 — comparação (constante) vs. (variável)
Os resultados seguem o esperado. Com o coeficiente global de transferência de calor fixo em , o modelo: - Superestima e para , pois o real é menor nessa faixa. - Subestima e para , pois o real cresce em direção ao platô .
Comparando ao modelo com , o erro próximo de é pequeno. Se considerarmos toda a faixa de operação, o erro em atinge cerca de , enquanto o erro em pode chegar a em vazões altas; evidenciando a importância de usarmos variavel se quisermos fazer análises globais.
Conclusão prática. Usar constante é razoável para estudarmos o comportamento do trocador em torno do ponto onde foi obtido. Já para investigar toda a faixa de vazão (ou operar longe de ), o erro pode se tornar significativo; nesse caso, vamos preferir o modelo completo com .
Cálculo do valor de que satisfaz a condição kW.
Agora que já analisamos o comportamento analítico e paramétrico da Equação do Trocador de Calor com Condensação (Eq.9), vamos voltar ao problema inicial, que é determinar o valor de que satisfaça a condição de kW. Observando a Eq.9, percebemos que ela é implícita em , quer dizer, não conseguimos isolar de um lado da equação para podermos calcular o seu valor. A alternativa, então, é resolver essa equação por um método numérico.
Vamos escolher aqui o método de Newton-Raphson, por ser de rápida convergência, elegância analítica e simplicidade computacional; características que o tornaram o mais utilizado método para obtenção de raízes de equações.
Método de Newton–Raphson
Primeiro, vamos criar a função a partir da Eq.9:
Desta forma, o problema matemático pode ser enunciado como: encontre o valor de que leva a zero.
Dedução geométrica do método de Newton-Raphson
Vamos supor que estamos procurando a raiz de:
E digamos que podemos avaliar o valor da função e sua derivada para qualquer valor de . Uma alternativa seria percorrer todos os valores de até encontrar o local onde . Esse método é conhecido como Busca Exaustiva. O problema com ele é a demora para encontrar a outra solução. Existem outros métodos já vistos nos cursos de Cálculo Numérico, como o Método da Bisseção.
No método de Newton-Raphson, a pessoa começa a procura por um determinado valor inicial (esse valor em geral é arbitrado conhecendo a física do problema. No ponto , avaliamos e . Nesse momento, fazemos a aproximação de que a função é uma reta (ver a Fig.2), e então encontramos o valor de que faria com que fosse zero:
O que implica em:
Figura 2. Esquema do método de Newton-Raphson (primeiro passo).
Mas logo percebemos que não é a raiz de , porque a curva não é uma reta (simplificação que fizemos para chegar à Eq.24) . No entanto, se tivermos escolhido um bom valor inicial, estaremos mais próximos da raiz. Fazemos então a mesma coisa no ponto 2, i.e., avaliamos e , traçamos uma reta e rumamos para o ponto 3 (como pode ser visto na Fig 3):
Figura 3. Esquema do método de Newton-Raphson (próximos passos).
Generalizando, o Método de Newton-Raphson é um processo iterativo que segue a seguinte relação até chegarmos o mais próximo o desejado da raiz:
O Método de Newton-Raphson é bastante poderoso. Quando ele converge para a raiz, ele converge rapidamente. Quando ele diverge, há algumas estratégias (i.e., limitar os valores possíveis de ), mas vamos focar na mais simples e usual, que é iniciar com um valor inicial diferente.
Derivada numérica
Vemos na Eq.24 que é necessário calcular o valor da derivada. Isso pode ser feito de duas formas: derivada analítica, quando possível e fácil, ou então a partir de alguma aproximação numérica. A aproximação numérica mais comum é pelo método das diferenças finitas à frente, na qual aproximamos a derivada por diferenças simples:
Derivada analítica
Outra alternativa é calcular a derivada analítica. Para o problema exemplo deste notebook, temos que:
Sendo:
onde:
com e ; e com:
Então:
Com:
Essa expressão serve como referência para comparar com a versão numérica. Vamos agora encontrar a raiz da Eq.24 por Newton-Raphson, usando a derivada numérica (por diferenças finitas à frente) e a derivada analítica.
Newton (dif. finitas): w = 0.691871 kg/s, f(w) = -7.105427e-15 kW Newton (derivada analitica): w = 0.691871 kg/s, f(w) = -7.105427e-15 kW f'(w≈0.691871): df=-5.368351e+01, analitica=-5.368356e+01, erro_rel=8.153e-07

## Slide 10
Figura 4. Convergência de e para cada iteração de Newton-Raphson.
Discussão dos Aspectos Numéricos
Comportamento de Newton–Raphson neste problema
Com o palpite simples
as iterações convergiram de forma rápida e estável para a raiz . Observou-se queda acentuada de a cada passo e sequência rapidamente estabilizada. A suavidade de
no domínio visitado favoreceu esse comportamento.
Diferença entre as duas derivadas neste problema
A derivada analítica,
e a aproximação por diferença finita à frente,
levaram ao mesmo e com número de iterações muito parecido. Aqui isso acontece porque é suave e o passo foi estável.
Comportamento de Newton–Raphson em geral
Newton–Raphson é muito rápido quando há bom palpite, e são regulares perto da raiz e a direção de passo é confiável. Fora dessas condições, pode oscilar, divergir ou sair do domínio, o que pode necessitar de técnicas adicionais mais robustas.
Diferença entre as duas derivadas em geral
A derivada analítica reduz iterações e evita a sensibilidade à escolha de ; vale especialmente quando se busca tolerâncias finas ou quando avaliar é caro. A diferença finita é universal e simples, mas equilibra erro de truncamento e arredondamento via e pode reduzir a ordem efetiva de convergência.
Resumo final: quando disponível, use analítica; quando não, diferença finita bem escolhida resolve. Primeiro faça funcionar, depois refine.
Discussão Final
Nesta nota de estudo, nós revisamos o Método de Newton-Raphson usando como exemplo um trocador de calor com condensação coeficiente global de transferência de calor () variando com a vazão (). Seguimos os seguintes passos:
Construção do modelo matemático
Análise de assíntotas do modelo matemático nos limites de
Análise paramétrica de como várias grandezas (i.e., , e ) variam com o aumento da vazão
Estudo da influência da variação de com em relação a um modelo com constante
Revisão do Método de Newton Raphson
Cálculo numérico da derivada que usando a aproximação das diferenças finitas à frente
Cálculo analítico da derivada que aparece em Newton-Raphson
Análise do resultado obtido por Newton-Raphon
Desta forma, aproveitamos um exemplo real para revisar a construção de um modelo matemático, o estudo de suas assíntotas e do seu comportamento em função dos parâmetros, e finalmente encontramos a solução do problema utilizando um famoso método numérico.
Novos Exercícios Práticos
Estimar com correlações empíricas
Estudar a influência de , e no comportamento do trocador de calor.
Experimente outros valores iniciais de para estudar a convergência de Newton-Raphson.
Procure na literatura científica dados experimentais de U(w), ajuste os dados por mínimos quadrados e refaça este estudo.
Estime a perda de carga no trocador em função de e estime os custos de bombeamento para cada condição.
Faça uma propagação de incertezas dos parâmetros para e para a raiz de f(W).
Implemente outros métodos e compare com o Newton-Raphson que vimos nesta nota de estudo
  Clássicos (e.g., Bisseção, Busca Exaustiva).
  Newton-Raphson e variações (e.g., Secante, Newton Amortecido, Newton Safeguarded).
  Alternativos (e.g., Ponto Fixo, Regula Falsi, Brent)
Pesquise outros métodos de obtenção de raizes de funções.